### МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

## КАТЕДРА ЗА МЕХАНИКУ

Испитни рок Октобарски  испитни рок  (19. септембраа)  2007.

Предметни наставник: Проф. dr Катица (Стевановић) Хедрих, академик Академије наука високих школа и универзитета Украјине, академик Академије нелинеарних наука Москва, члан GAMM, Int. ASME, EuroMech, Аmerican  Аcademy of Mechanics,  M.C. Chaki Centre for Mathematics and Mathematical Sciences  и Tensor Society.

Предметни асистент: Јулијана Симоновић, асистент-приправник

##### ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА

#### MEHANIKA  III -  ДИНАМИКА

PRVI ZADATAK. a* Materijalna tačka mase , izbačena je, u polju Zemljine teže, iz tačke  početnom brzinom  vertikalno uvis. U trenutku kada se ona, posle dostizanja svojе maksimalnе visinе penjanja , našla na trećini  svoje maksimalne visine, iz njene polazne tačke  izbačena je druga materijalna  tačka mase  brzinom  pod nagibnim uglom . Odrediti njenu početnu brzinu lansiranja (izbačaja) pa da ona u istom trenutku udari o tlo kada i prethodno lansirana materijalna tačka?   (Slika 1).

b* Odrediti odnos početnih brzina jednovremenog lansiranja u vertikalnom pravcu tih materijalnih  tačaka da bi se one jednovremeno našle na trećini maksimalne visine koju dostigne brže krećući se materijalna tačka, posle dostizanja svoje maksimalne visine. Da li postoji samo jedno rešenje?

c* Ako su materijalne tačke od različitih materijala, te se puste, bez početnih brzina i sa različitih visina , odnosno  da udare u pod, na osnovu njihovog odskoka   i  odrediti njihove dolazne i odlazne brzine sudara sa podom, kao i odgovarajuće koeficijente sudara i odnos tih koeficijenata sudara. Odredi vrednosti tih koeficijenata, ako se zna da je   i  .

Slika 1.				 	Slika 2.

DRUGI ZADATAK. Na materijalni sistem od šest diskova masa i poluprečnika redom prva tri sleva , četvrti  , peti  i šesti , dve strme ravni jednakih nagibnih uglova  i dve zglobne veze dva diska   i  u njihovim centrima ,i  za podlogu,  prikazan na slici 2. na kojoj su naznačeni kinematičko-kinetički parametri  koturova u obliku homogenih tankih diskova, uz pretpostavku da je uže prebačeno preko koturova nerastegljivo, a poluga , koja zglobno medjusobno vezuje centre prva dva diska na strmoj ravni,  kruta i mase ,  dejstvuje spreg momenta   preko diska .  ’je konstantna amplituda spoljašnjeg sprega, a frekvencija tog sprega. Odrediti:

a* Broj stepeni slobode kretanja sistema i načiniti izbor generalisanih koordinata sistema;

b* Sve koordinate položaja i konfiguracije sistema, kao i ugaone brzine koturova pomoću izabranih generalisanih koordinata sistema;

c* izraze za kinetičku i potencijalnu energiju sistema; Da li se energija datog sistema menja u toku vremena i toku kretanja sistema?

d* generalisane sile sistema usled dejstva spoljašnjeg sprega;

e* da li je sistem konzervativan? Kolika je snaga rada sila koje dejstvuju na sistem? Napisati vezu izmedju ukupne energije sistema i snage rada spoljašnjeg sprega;

e* diferencijalne jednačine kretanja sistema pomoću generalisanih koordinata i Lagrage-ovih jednačina druge vrste. Koliki je najmanji broj  diferencijalnih jednačina kretanja sistema?

e* Ugaonu brzinu i brzinu centra masa diska ;

f* Sile  i  u delovima užadi u naznačenim presecima.

TREĆI  ZADATAK. Na slici 3. prikazana je homogena tanka pločica  krivolinijske konture a oblika jednakokrakog trougla osnovice , visine , iz koga su izvadjena dva jednaka takodje jednakokraka trougla osnovica po  i visina , tako sa su im osnovice na osnovici većeg trougla, mase . Pločica je kruto učvršćena na lakom vratilu, tako da je osa vratila na istom pravcu kao i osnovice konturnih trouglova pločice. Vratilo je  sa ležištima, nepokretnim u    i cilindričnim u , na međusobnom rastojanju . Odrediti:

a* koordinate centra udara pločice  i objasni osobine centra udara;

b* period oscilovanja pločice oko ose vratila, kada je ta osa horizontalna.

c* period osvilovanja pločice oko ose vratila, kada se ona  postavi pod uglom  u odnosu na horizonat.

d*kolika treba da je masa materijalne tačke koju treba dodati na lakom elastičnom štapu zanemarljive mase, sužine   da bi pločica oko horizontalne ose vratila bila uravnotežena, slika 3.c *? Dali dužona štapa-prepusta  treba da zadovoljava neki uslov?

Slika  3.  a*  				Slika  3. b*			      Slika  3. c*

Напомена: Писмени део испита траје 4 сата. Дозвољено је коришћење само штампане литературе (уџбеник и таблице). Студенти који имају одложен усмени део испита дужни су да то видно означе на корицама писменог задатка, заједно са бројем поена, као и подацима о испитном року у коме су стекли то право. Такође, НАПОМИЊЕМО да је  студент који има одложен усмени део испита  обавезан да ради писмени део испита и  у испитном року у коме ће полагати усмени део испита и да се труди да исти што боље уради.

Писмени део испита је елиминаторан. Студент остварује право на полагање усменог дела испита и позитивну оцену писменог дела испита ако оствари најмање 18 поена од укупно 30 поена (три задатка по десет поена) или ако тачно реши и уради најмање два цела испитна задатка. Студент који оствари право «условно позван на усмени део испита» као доквалификацију за остварење права на усмени део испита ради један теоријски задатак у трајању од једног часа и без коришћења литературе.

Резултати писменог дела испита биће саопштени у писменом облику на огласној табли факултета до 12 часова. један дан по одржаном писменом делу испита, ако дежурни асистент или наставник не саопшти другачије. Студенти који желе да добију објашњење у вези са оценом писменог дела испита или да поново виде свој писмени рад, потребно је да се обрате предметном наставнику, или асистенту у време редовних консултација са студентима. То право треба искоридтити до термина одржавања усменог дела испита. Ако студент није искористио то право до почетка усменог дела испита сматраће  се није хтео да коридти то право. Термини консултација наставника су: понедељак 10-12 h, и петак 10-12 h  у кабинету 221. Консултације асистента су у кабинету 307:  понедељком 10-12 h, средом 10-12 h.

Термин за полагање усменог дела испита по правилу први понедељак после писменог дела испита, а са почетком у 8,00 часова, ако студенти не изразе другачији захтев и договоре се са предметним наставником. На усменом делу испита није дозвољено коришћење литературе нити прибележака. За успешнију припрему испита из Механике III – Динамике  пожељно је да су студенти положили испите из претходне године.

Резултате писменог дела испита, текстове испитних задатака и огледне примере решених испитних задатака из претходних испитних рокова, студенти могу наћи на WEB презентацији предмета Механика III – Динамика, а на адреси www.masfak.ni.ac.yu  или интернет страници http:/www.hm.co.yu/mehanika.