Rešenja ispitnih zadataka ( 18. 04.2007.)

- Epo = 0, Eko = mvo2 /2

Ep= mgh , Ek = mv2/2

Eko = Ek + Ep                  ;  Ep = mgh = 54J

Ek = Eko – Ep

Ek = 78,125J – 53,955J = 24,17J

Za h = hmax  , t = tp , v = 0

O = v0 – gtp

tp = vo/g = 2,55 s

tuk = 2tp = 5,1 s

- Fmax = - mω2 x0 = - 3,2(10 -3 N = - 3,2 mN

Ekmax = m ω2x02/2 = 6,38(10 -5 J = 63,8 μJ

Ek = Ekmax   pri prolasku oscilatora kroz ravnotežni položaj.

3.  ( = (oc/ ( c + vb)    ;      c = co (T/ 273K)1/2 = 347, 5 m/s

vb = (oc/( - c     ;      vb = 4,4 m/s

4.   1/f = ( n1/n2 – 1 )(1/∞ - 1/R) = - ( n1 – n2 )/n2R

f = - n2R / ( n1 – n2 ) = - 98,5 cm

5.  E1 = ( T14  → T1 = ( E1/ ()1/4 = 1950 K

E2 = (T24   → T2 = ( E2/ ()1/4 = 974K

ΔT = 976K

6 . Nr = mNa( 1 – 2 – t/T)/M = 2,94(1018